ПЛАН–КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕХНОЛОГИИ

- ТИП УРОКА

- комбинированный (освоение новых знаний, обобщение и систематизация изученного).

- ЦЕЛИ УРОКА

- вспомнить приемы разметки заготовок из древесины;

- познакомить учащихся с разметкой заготовок из древесины и процессом пиления столярной ножовкой;

- привить навыки рационального использования материалов;

- способствовать развитию технического мышления.

- МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

- устный опрос;

- рассказ;

- демонстрация наглядных пособий;

- практическая работа.

ХОД УРОКА

  - Повторение пройденного материала

1. Беседа по вопросам

- Какие инструменты применяются при разметке?

- Как правильно разметить круг?

2. Выполнение практических заданий

- Покажите приемы разметки деталей прямоугольной формы.

- Произведите разметку по шаблону.

3. Сообщение темы и цели урока

  - Изложение программного материала

1. Иллюстративный рассказ

Человек пользовался пилой с незапамятных времен. Изображение пиления металлической пилой обнаружено в одной из погребальных камер (датируется 1700 г. до н. э.).

Пиление – операция по разделению древесины на части при помощи пилы.

Пила – многорезцовый режущий инструмент с зубъями-резцами, которые образуют пропил.

По направлению разрезания волокон древесины различают следующие виды пиления:

- поперечное (поперек волокон);

- продольное (вдоль волокон);

- смешанное (под углом к направлению волокон).

Зуб – основной элемент пилы. Он имеет три режущие кромки: одну переднюю и две боковые. У зуба есть основание и вершина, расстояние между которыми составляет его высоту. Расстояние между двумя вершинами составляет шаг зуба.

Для выполнения различных видов пиления применяются различные виды пил.

- Для поперечного пиления применяются пилы с прямыми зубьями. Режущие кромки вершин зубьев поочередно надрезают волокна древесины и выносят отколовшиеся частички древесины в виде опилок.

- Для продольного пиления применяются пилы с наклонными зубьями, которые перерезают волокна древесины, и отрезанные частички скалываются вдоль волокон, образуя опилки.

| Зубья пил |
| --- |
| Для поперечного пиления |  | Зубья имеют форму равнобедренного треугольника и двустороннюю заточку |
| Для продольного пиления |  | Зубья имеют острый угол и прямую заточку |
| Для смешанного пиления |  | Зубья имеют форму равнобедренного треугольника с прямым углом в сторону пиления |

Перед пилением особое внимание следует уделить креплению заготовки.

Принято и регламентированое положение рук при пилении, которое обеспечивает безопасное выполнение данной технологической операции.

Прежде чем начать пиление, надо сделать запил. Для этого пилу прижимают к упору и делают несколько плавных движений к себе.

| Хватка пилы и рабочая поза |
| --- |
|  | При поперечном пилении Ручку ножовки плотно обхватите правой рукой, ступню левой ноги поставьте перпендикулярно к верстаку и на 1/3 под ним, правой – под углом 70о к левой ноге. Корпус тела должен быть неподвижным, чуть наклоненным вперед. |
|  | При продольном пилении Лучковую пилу удерживайте за стойку, по возможности ближе к ручке, ступня левой ноги параллельна верстаку, правой – под углом 70о к ней. Положение корпуса тела такое же, как и при поперечном пилении. |

Основные правила при пилении:

- делают надрез по черте;

- убирают брусок и отпиливают деталь;

- в конце пиления нажим на пилу ослабляют.

|  | Начинайте пиление с запила «на себя». Для удобства пользуйтесь упором или бруском. При поперечном пилении отрезаемый материал должен свисать с верстака. При продольном – заготовку разрежьте примерно до середины, а затем перезакрепите и отпилите с другой стороны. |
| --- | --- |

Пилить надо не по линии разметки, а рядом с ней на расстоянии около 5 мм. Линия разметки всегда должна оставаться на будущей детали.

Для точной распиловки заготовок под углами применяют стусло.

Стусло состоит из дна стусла и двух боковин с пропилами под разными углами.

Пиление в стусле повышает точность распиловки, исключает затраты на разметку, повышает производительность труда.

Особенно эффективно применение стусла при массовом производстве.

|  | Для точного пиления под углом 45о и 90о используется стусло – распиловочный ящик. Закрепите его клиньями на крышке верстака или прижмите к боковой кромке. |
| --- | --- |

2. Инструктирование по правилам безопасности при пилении

- Пиление проводите исправной, хорошо разведенной и остро заточенной пилой, пользуйтесь приспособлениями (упором, стуслом и др.)

- Обеспечьте надежное закрепление заготовки

- Пилите лучковой пилой зубьями «от себя»

- Не допускайте резких движений в процессе работы, не держите левую руку близко к полотну пилы

- После окончания пиления кладите пилу на верстак зубьями от себя

- Не сдувайте опилки и не сметайте их рукой, а пользуйтесь щеткой-смёткой

- Не пробуйте остроту заточки зубьев пальцами рук

3. Первичное закрепление знаний

- Что можно использовать для надежного закрепления заготовки?

- Какой пилой следует пилить?

- Где держать левую руку при пилении?

- Как класть пилу в промежутках работы с ней?

- Как и чем проводить уборку верстака?

  - Практическая работа

Выполнение заданий:

- Выпилить деревянную заготовку по разметке.

- Распилить заготовку в стусле.

  - Итог урока

Оценка результатов работы учащихся, разбор допущенных ошибок и анализ причин, их вызвавших.

Прием–сдача рабочего места.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПИЛЕНИИ

- Пиление проводите исправной, хорошо разведенной и остро заточенной пилой, пользуйтесь приспособлениями (упором, стуслом и др.)

- Обеспечьте надежное закрепление заготовки

- Пилите лучковой пилой зубьями «от себя»

- Не допускайте резких движений в процессе работы, не держите левую руку близко к полотну пилы

- После окончания пиления кладите пилу на верстак зубьями от себя

- Не сдувайте опилки и не сметайте их рукой, а пользуйтесь щеткой-смёткой

- Не пробуйте остроту заточки зубьев пальцами рук

| Хватка пилы и рабочая поза |
| --- |
|  | При поперечном пилении Ручку ножовки плотно обхватите правой рукой, ступню левой ноги поставьте перпендикулярно к верстаку и на 1/3 под ним, правой – под углом 70о к левой ноге. Корпус тела должен быть неподвижным, чуть наклоненным вперед. |
|  | При продольном пилении Лучковую пилу удерживайте за стойку, по возможности ближе к ручке, ступня левой ноги параллельна верстаку, правой – под углом 70о к ней. Положение корпуса тела такое же, как и при поперечном пилении. |

Основные правила при пилении

|  | Начинайте пиление с запила «на себя». Для удобства пользуйтесь упором или бруском. При поперечном пилении отрезаемый материал должен свисать с верстака. При продольном – заготовку разрежьте примерно до середины, а затем перезакрепите и отпилите с другой стороны. |
| --- | --- |
|  | Для точного пиления под углом 45о и 90о используйте стусло – распиловочный ящик. Закрепите его клиньями на крышке верстака или прижмите к боковой кромке. |